## Slide 1: 电机与电气控制技术
项目五：电气控制系统图的认知
私立华联学院

## Slide 2: 项目五 电气控制系统图的认知
2.电气控制系统图的绘制
1.电气控制系统图的识读

## Slide 3: 工作任务一 电气控制系统图的识读
电气控制系统图主要包括电气控制原理图和电气设备安装图
电气控制原理图一般分为主电路和辅助电路
主电路是指从电源到电动机的大电流通过的电路。辅助电路包括控制电路、照明电路以及保护电路。它们主要由接触器或继电器的线圈、触点、按钮、照明灯及控制变压器等电器元件组成
电气设备安装图包括电器布置图和电气安装接线图两种
知识链接

## Slide 4: 工作任务一 电气控制系统图的识读
知识链接
主电路
辅助电路

## Slide 5: 工作任务一 电气控制系统图的识读
知识链接

## Slide 6: 工作任务一 电气控制系统图的识读
知识链接
电气控制原理图的阅读和分析方法
查线读图法
了解生产工艺与执行电器的关系
分析主电路
控制电路的分析方法
逻辑代数法
优点：逻辑关系简洁明了，有助于计算机辅助分析
缺点：复杂电路逻辑关系表达式繁琐，电路分析不
如查线读图法直观。
优点：直观性强、容易掌握，应用广泛
缺点：分析复杂线路原理时叙述较冗长，容易出错

## Slide 7: 工作任务一 电气控制系统图的识读
基本任务
任务要求
识读图5-1所示电气控制原理图
任务分析
按照查线读图法，对图5-1逐一进行分析。

## Slide 8: 工作任务一 电气控制系统图的识读
基本任务
1.了解生产工艺与执行电器的关系
(1)主轴电动机，拖动车床的主运动和进给运动,只需要单向旋转。
(2)液泵电动机，不断地向工件和刀具输送切削液，进行冷却，只需单向起动。

## Slide 9: 工作任务一 电气控制系统图的识读
基本任务
2.分析主电路
(1)电源由转换开关QS引入。
(2)主电路有两台电动机：M1为主轴电动机，拖动车床的主运动和进给运动，它的运转和停止由接触器KM控制，由于电动机的容量不大，故可采用直接起动；M2为切削液泵电动机，它的作用是不断地向工件和刀具输送切削液，以降低它们在切削过程中产生的高温，它由刀开关Q1直接控制。
(3)热继电器FR1对主轴电动机M1进行过载保护；进入车床前的电源处已装有熔断器FU1，因此主轴电动机没有加熔断器作短路保护；熔断器FU2对切削液泵电动机及控制电路等作短路保护。

## Slide 10: 工作任务一 电气控制系统图的识读
基本任务
3.分析控制电路
控制电路的电源由38V直接供电，并由熔断器FU2作短路保护。热继电器FR1过载保护。
(1)主轴电动机控制主轴电动机控制电路，按下起动按钮SB2，使接触器KM得电自锁，KM主触点闭合，主轴电动机M1起动；按下停止按钮SB1，使接触器KM1失电，主触点KM1断开，使主轴电动机M1停止。
(2)照明、信号电路和保护环节 照明灯EL由控制变压器TC二次侧电压34V供电，通断由开关Q2控制，熔断器FU4作短路保护；指示灯HL由二次侧电压6.3V供电，熔断器FU3作短路保护。当电源开关QS合上后，指示灯HL亮，表示车床已开始工作。当电动机出现故障使其外壳带电或控制变压器TC的一次绕组和二次绕组发生短路时，可通过公共端接地，保护操作人员的人身安全。

## Slide 11: 工作任务一 电气控制系统图的识读
基本任务
1.了解生产工艺与执行电器的关系
(1)主轴电动机，拖动车床的主运动和进给运动,只需要单向旋转。
(2)液泵电动机，不断地向工件和刀具输送切削液，进行冷却，只需单向起动。

## Slide 12: 工作任务二 电气控制系统图的绘制
知识链接
电气控制原理图绘制基本原则
1.在电气控制原理图中，各电器元件不画实际的外形图，而采用国家规定的统一标准图形符号来画，其文字符号也要符合国家标准。
2.电气控制原理图一般分为主电路和控制电路两部分画出。一般主电路画在左边，控制电路画在右边。
3.电气控制原理图中，各电器元件的导电部件如线圈和触点的位置，应根据便于阅读和分析的原则来安排，绘在它们完成作用的地方。同一电器元件的各个部件可以不画在一起。
4.电气控制原理图中所有电器元件的触点，都按没有通电或不受外力作用时的断开或闭合状态画出。如继电器、接触器的触点，按线圈未得电时状态画；按钮、行程开关的触点，按不受到外力作用时的状态画；主令控制电器元件，按手柄处于“零位”时的状态画。
5.电气控制原理图中，有直接联系的交叉导线的连接点，要用黑圆点表示；否则，不能画黑圆点。
6.电气控制原理图中，无论是主电路还是辅助电路，各电器元件一般应按动作顺序从上到下或从左到右依次排列。

## Slide 13: 工作任务二 电气控制系统图的绘制
基本任务
任务要求
识读图5-1所示电气控制原理图
任务分析
按照查线读图法，对图5-1逐一进行分析。

## Slide 14: 工作任务二 电气控制系统图的绘制
知识链接
电气元件绘制规则
触头图示状态按该电器的不通电状态和不受力状态绘制。
文字标注规则遵循就近标注规则与相同规则
连线绘制规则
连线布置形式
线号与规格标注
垂直布置形式
水平布置形式
交叉节点的通断
节点数字符号标注

## Slide 15: 工作任务二 电气控制系统图的绘制
知识链接
图幅分区规则
分区方法及其标注
触头索引代号
上方一般按主电路及各功能控制环节自左至右进行文字说明分区
下方一般按“支路居中”原则从左至右进行数字标注分区

## Slide 16: 工作任务二 电气控制系统图的绘制
知识链接
电器布置图绘制基本原则
电器布置图是表示电气设备上所有电器元件的实际位置，电器元件均用粗实线绘制出简单的外形轮廓，机床的轮廓线用细实线或点划线。
1.体积大和较重的电器元件应安装在电器安装板的下方，而发热元件应安装在电器安装板的上面。
2.强电、弱电应分开，弱电应屏蔽，防止外界干扰
3.需要经常维护、检修、调整的电器元件安装位置不宜过高或过低。
4.电器元件的布置应考虑整齐、美观、对称。外形尺寸与结构类似的电器安装在一起，以利安装和配线。
5.电器元件布置不宜过密，应留有一定间距。如用走线槽，应加大各排电器间距，以利布线和维修。

## Slide 17: 工作任务二 电气控制系统图的绘制
知识链接
电气安装接线图原则
1.应将各电器元件的组成部分画在一起，即一个元件中所有的带电部件均画在一起，并用点划线框起来，即采用集中表示法。布置尽量符合电器的实际情况，各电气元件均按实际安装位置绘出，元件所占图面按实际尺寸以统一比例绘制。
2.各电器的图形符号、文字符号及接线端子标记均与电气原理图一致，并符合国家标准。
3.同一控制柜上的电器元件可直接相连，控制柜与外部器件相连，必须经过接线端子板，且互连线应注明规格，一般不表示实际走线。
4.各电气元件上凡是需接线的部件端子都应绘出，并予以编号，各接线端子的编号必须与电气原理图上的导线编号相一致。
5.绘制安装接线图时，走向相同的相邻导线可以绘成一股线。

## Slide 18: 工作任务二 电气控制系统图的绘制
基本任务
任务要求
根据图5-4所示电气控制原理图,绘制电器布置图及电气安装接线图。
任务分析
按照任务要求，首先分析图5-4,确定所需器件以及器件的相关部位,分析器件之间的连接关系,确定主盘器件及操作面板器件,根据绘制原则，分别进行电器布置图及界线图的绘制。

## Slide 19: 工作任务二 电气控制系统图的绘制
基本任务

## Slide 20: 工作任务二 电气控制系统图的绘制
基本任务