## Slide 1: 计算机绘图基础
机械制图与AUTOCAD
第十章

## Slide 2
AutoCAD介绍
1
常用绘图方法
2
二维图形的编辑
3
文本标注
4
第十章
尺寸标注
5
图层与图块的应用
6

## Slide 3
学习目标：
1. 熟练运用基本绘图命令及点的定位方法绘制各种二维图形；
2. 熟练掌握选择对象的各种方法；
3. 熟练掌握文本样式的设置方法及修改命令；
4. 掌握在图形中插入文本的方法和技巧；
5. 掌握在绘图过程中如何设置图层、线型和颜色。
重点：使用AUTOCAD绘制零件图及尺寸标注
难点：AUTOCAD软件的使用

## Slide 4
AutoCAD是美国AutoDesk公司开发的通用CAD工作平台，可以用来创建、浏览、管理和输出2D或3D设计图形。在绘制二维制图中AutoCAD得到了广泛的使用。
10.1AutoCAD简介
10.1.1 AutoCAD绘图软件

## Slide 5: 10.1.2 AutoCAD软件的特点
1．完善的图形绘制和编辑功能
2．开放的二次开发功能
3．提供多种接口文件
4．支持多种交互设备
5．具有良好的用户界面和高级辅助功能

## Slide 6
10.1.3 AutoCAD基础界面及其基本操作

## Slide 7: 10.1.3.1 标题栏
标题栏位于界面的顶部，在标题栏左端显示本软件的名称以及正在编辑的文件名称。

## Slide 8
10.1.3.2 下拉菜单栏
菜单栏由文件（F）、编辑（E）、视图（V）、插入（I）、格式（O）、工具（T）、绘图（D）、标注（N）、修改（M）、参数（P）、窗口（W）和帮助（H）共12个主菜单构成，每个主菜单下又包含了子菜单，而子菜单还包括下一级菜单。菜单几乎包括了AutoCAD所有命令，用户可以完全通过菜单来绘图。

## Slide 9
10.1.3.3 工具栏
AutoCAD有40多个工具栏，每个工具栏代表一类操作命令，利用工具栏按钮可以完成绝大部份的绘图操作。

## Slide 10
10.1.3.4 命令窗口
在绘图区的下面是命令窗口（Command Window），它由命令行（Command Line）和命令历史窗口共同组成。

## Slide 11
10.1.3.5 状态栏
状态栏位于屏幕的最下方。左端显示的是光标的坐标，表示当前光标在绘图区中所处的位置，当移动光标时，状态栏中的坐标值也随之相应的改变。此外，状态栏中还包含一组按钮，包括捕捉、栅格、正交、极轴、对象捕捉、对象追踪、线宽和模型等，如下图所示，这些按钮主要用于用户绘图时作为辅助工具使用。

## Slide 12
10.1.3.6 绘图窗口
AutoCAD的界面上最大的空白窗口便是绘图窗口，亦称视图窗口。它是用户用来绘图的地方。在AutoCAD视窗中有十字光标（crosshairs cursor）、用户坐标系图标（user coordinate system icon）。

## Slide 13: 10.1.4 图形文件管理
在AutoCAD中，用户可以通过如下几种方式建立新的图形文件：
（1）键盘输入New。
（2）在文件菜单上单击新建子菜单。
（3）在标准工具栏上单击新建图标 。
（4）快捷键输入【Ctrl+N】。
10.1.4.1 创建新的图形文件

## Slide 14
10.1.4.2 打开原来的图形文件
在AutoCAD中，用户可以通过如下几种方式建立新的图形文件：
（1）键盘命令Open。
（2）在文件菜单上单击打开子菜单。
（3）在标准工具栏上单击打开图标 。
（4）快捷键输入【Ctrl+O】。

## Slide 15
10.1.4.3 保存当前的文件图形
在AutoCAD中，用户可以利用如下几种方法保存当前的图形文件：
（1）键盘输入Save或Qsave。
（2）在文件菜单上单击保存或另存为子菜单。
（3）在标准工具栏上单击保存图标 。
（4）快捷键输入【Ctrl+S】。

## Slide 16: 10.1.5 使用命令与系统变量
在AutoCAD中，菜单命令、工具按钮、命令和系统变量大都是相互对应的。可以选择某一菜单命令，或单击某个工具按钮，或在命令行中输入命令和系统变量来执行相应命令。可以说，命令是AutoCAD绘制与编辑图形的核心。

## Slide 17
使用鼠标操作执行命令
使用命令行
使用透明命令
使用系统变量
命令窗口快捷菜单

## Slide 18: 10.1.6 设置绘图环境
通常情况下，安装好AutoCAD后就可以在其默认状态下绘制图形，但有时为了使用特殊的定点设备、打印机，或提高绘图效率，用户需要在绘制图形前先对系统参数、绘图环境做必要的设置。
设置参数选项
设置图形单位
设置绘图图限

## Slide 19
“工具”|“选项”卡

## Slide 20
“图形单位”对话框

## Slide 21: 10.1.7 辅助绘图
在使用AutoCAD绘图之前，应对AutoCAD的坐标系、捕捉、栅格、正交定位、对象捕捉、极轴、对象追踪等辅助绘图环境的设置和命令有一定的了解。

## Slide 22
10.1.7.1 坐标系的使用
在CAD中使用的是世界坐标，X为水平，Y为垂直，Z为垂直于X和Y的轴向，这些都是固定不变的，因此称为世界坐标。世界坐标分为绝对坐标和相对坐标。

## Slide 23
10.1.7.2 鼠标的作用
左键为： 1.选择物体 2.确定图形第一点的位置
滚轴作用为：1.滚动滚轴放大或缩小图形(界面在放
大或缩小)
2.双击可全屏显示所有图形
3.如按住滚轴可平移界面
右键作用为：1.确定
2.重复上一次操作(重复上一次操作的
快捷键还有空格和回车)

## Slide 24
10.1.7.3 选择对象的方法
1．直接点击；
2．正选：左上角向右下角拖动(全部包含其中)；
3．反选：右下角向左上角拖动(碰触到对象的一
部分就行)

## Slide 25: 10.2 常用绘图方法
任何一幅工程图都是由一些基本图形元素，如直线、圆、圆弧、组线和文字等组合而成，掌握基本图形元素的计算机绘图方法，是学习CAD软件的重要基础。

## Slide 26: 10.2.1 绘图菜单
绘图菜单是绘制图形时最基本、最常用的菜单，包含了AutoCAD的大部分绘图命令。根据所要绘制的二维图形，选择相应的命令或子菜单。

## Slide 28
10.2.2 基本绘图
绘图工具栏

## Slide 29
10.2.3 绘图命令的使用
使用绘图命令也可以绘制二维图形。在命令提示行中输入相应的绘图命令，按Enter键，并根据命令行的提示信息进行绘图操作。这种方法快捷，准确性高，但要求掌握绘图命令及其选择项的具体用法。

## Slide 30
10.2.4 绘图直线
命令的启动方式：
1．直接在绘图工具栏上点击直线按钮 。
2．在绘图菜单下单击直线命令。
3．直接在命令中输入快捷键L ↙。

## Slide 31
10.2.5 绘图点
命令的启动方式：
1．直接在绘图工具栏上点击点按钮 。
2．在绘图菜单下单击点命令。
3．直接在命令中输入快捷键PO ↙。

## Slide 32
10.2.6 绘制构造线
命令的启动方式：
1．直接在绘图工具栏上点击构造线按纽 。
2．在绘图菜单下单击构造线命令。
3．直接在命令中输入快捷键XL ↙。

## Slide 33
10.2.7 绘制多线
多条平行线称为多线。该命令创建的线是整体，可以保存多样样式，或者使用默认的两个元素样式。还可以设置每个元素的颜色、线型。

## Slide 34
多线样式

## Slide 35
10.2.8 绘制多段线
命令的启动方式：
1．键盘输入Pline或PL ↙。
2．在绘图菜单中单击Pline子菜单。
3．在绘图工具栏上单击Pline图标 。

## Slide 36
10.2.9 绘制正多边形
命令的启动方式：
1．直接在绘图工具栏上点击正多边形按钮 。
2．在绘图菜单下单击正多边形命令。
3．直接在命令中输入快捷键POL ↙。

## Slide 37
10.2.10 绘制矩形
命令的启动方式：
1．直接在绘图工具栏上点击矩形按钮 。
2．在绘图菜单下单击矩形命令。
3．直接在命令中输入快捷键Rec ↙。

## Slide 38
10.2.11 绘制圆
命令的启动方式：
1．直接在绘图工具栏上点击圆按钮 。
2．在绘图菜单下单击圆命令。
3．直接在命令中输入快捷键C ↙。

## Slide 39
10.2.12 绘制圆弧
命令的启动方式：
1．直接在绘图工具栏上点击圆弧按钮 。
2．在绘图菜单下单击圆弧命令。
3．直接在命令中输入快捷键A ↙。

## Slide 40
10.2.13 绘制圆环
命令的启动方式：
1．在绘图菜单下单击圆环命令。
2．直接在命令中输入快捷键Donut ↙。

## Slide 41
10.2.14 绘制椭圆
命令的启动方式：
1．直接在绘图工具栏上点击椭圆按钮 。
2．在绘图菜单下单击椭圆命令。
3．直接在命令中输入快捷键Ellipse ↙。

## Slide 42
10.2.15 绘制样条曲线
命令的启动方式：
1．直接在绘图工具栏上点击样条曲线按钮 。
2．在绘图菜单下单击样条曲线命令。
3．直接在命令中输入快捷键Spline ↙。

## Slide 43
10.2.16 定数等分
命令的启动方式：
1．在绘图菜单下单击点子菜单中的定数等分(D)选项。
2．直接在命令中输入快捷键divide ↙。

## Slide 44
10.2.17 定距等分
命令的启动方式：
1．在绘图菜单下单击点子菜单中的定距等分(M)选项。
2．直接在命令中输入快捷键Measure ↙。

## Slide 45
10.2.18 徒手画线
命令的启动方式：键盘输入Sketch ↙
用Sketch命令绘制的图形每个部分都是单独的实体。
用户要选取图形进行编辑时，建议用选取框进行选取。

## Slide 46: 10.3 二维图形的编辑
本章主要讲AutoCAD的一些基本的编辑方法，如取消和重做、删除、复制、移动、旋转、修剪、延伸、缩放、拉伸、偏移、阵列、镜像、打断、倒角、分解、图案填充等一些基本编辑命令，让用户在一些简单的图纸绘制过程中能得心应手。

## Slide 47: 10.3.1 对象选择
AutoCAD的强大功能在于对图形的编辑，即通过对已存在的图形进行复制、移动、镜像和修剪等操作完成工程图。
AutoCAD提供了16种对象选择方法，用户可以根据需要选择合适的方法。

## Slide 48
10.3.2 基本编辑
一幅工程图不可能仅利用绘图命令完成，通常会由于作图需要或误操作产生多余的线条，因此需要对图线进行修改。AutoCAD将各种图形编辑修改命令的工具按钮集中在“修改（Modify）”工具条上。

## Slide 49
10.3.2.1 取消和重做
启动方式：
1．在编辑菜单下点击取消子选项
2．键盘输入Undo或U
3．快捷键输入【Ctrl+Z】

## Slide 50
10.3.2.2 删除
启动方式：
1．在修改菜单下点击删除子选项
2．在修改工具栏上单击删除命令
3．键盘输入Erase或E

## Slide 51
10.3.2.3 复制
启动方式：
1．在编辑菜单下点击复制子选项
2．在修改工具栏上单击复制命令
3．键盘输入Copy或Co

## Slide 52
10.3.2.4 移动
启动方式：
1．在修改菜单下点击移动子选项
2．在修改工具栏上单击移动命令
3．键盘输入Move或M

## Slide 53
10.3.2.5 旋转
启动方式：
1．在修改菜单下点击旋转子选项
2．在修改工具栏上单击旋转命令
3．键盘输入Rotate或RO

## Slide 54
10.3.2.6 修剪
启动方式：
1．在修改菜单下点击修剪子选项
2．在修改工具栏上单击修剪命令
3．键盘输入Trim

## Slide 55
10.3.2.7 延伸
启动方式：
1．在修改菜单下点击延伸子选项
2．在修改工具栏上单击延伸命令
3．键盘输入Extend或Ex

## Slide 56
10.3.2.8 缩放
启动方式：
1．在修改菜单下点击缩放选项
2．在修改工具栏上单击缩放命令
3．键盘输入Scale或SC

## Slide 57
10.3.2.9 拉伸
启动方式：
1．在修改菜单下点击拉伸选项
2．在修改工具栏上单击拉伸命令
3．键盘输入Stretch或S

## Slide 58
10.3.2.10 偏移
启动方式：
1．在修改菜单下点击偏移选项
2．在修改工具栏上单击偏移命令
3．键盘输入Offset或O

## Slide 59
10.3.2.11 阵列
启动方式：
1．在修改菜单下点击阵列选项
2．在修改工具栏上单击阵列命令
3．键盘输入Array或AR

## Slide 60
10.3.2.12 镜像
启动方式：
1．在修改菜单下点击镜像选项
2．在修改工具栏上单击镜像命令
3．键盘输入Mirror或MI

## Slide 61
10.3.2.13 打断
启动方式：
1．在修改菜单下点击打断选项
2．在修改工具栏上单击打断命令
3．键盘输入Break或BR

## Slide 62
10.3.2.14 倒直角
启动方式：
1．在修改菜单下点击倒角选项
2．在修改工具栏上单击倒角命令
3．键盘输入Chamfer或CHA

## Slide 63
10.3.2.15 倒圆角
启动方式：
1．在修改菜单下点击圆角选项
2．在修改工具栏上单击圆角命令
3．键盘输入Fillet或F

## Slide 64
10.3.2.16 分解
启动方式：
1．在修改菜单下点击分解选项
2．在修改工具栏上单击分解命令
3．键盘输入Explode

## Slide 65: 10.3.3 图案填充
要重复绘制某些图案以填充图形中的一个区域从
而表达该区域的特征，这种填充操作称为图案填充。

## Slide 67
10.3.3.1 绘制方式
1．直接在绘图工具栏上点击填充按钮
2．在绘图菜单下单击填充命令
3．键盘输入快捷键H
10.3.3.2 填充选定对象的步骤
1．从命令栏中输入H，在其对话框中选择“选择对象”
2．指定要填充的对象，对象不必构成闭合边界
3．确定

## Slide 68: 10.4 文本标注
文本是AutoCAD图形最重要的组成部分之一，是图形的固有组成部分，它与其他图形元素紧密结合。图形中的文本多用于对图形进行简要的描述和注释，但文本也可以由描述、注释或其他说明图形的较长段落组成。

## Slide 69: 10.4.1 用Text命令标注文本
Text命令是最简单的文本输入和编辑格式，它允许用户逐一输入单行文本。该命令快速易用。
10.4.1.1 标注文本
启动方式：
1．在绘图菜单下点击文字子菜单中的单行文字选项。
2．键盘输入Text

## Slide 70
10.4.1.2 标注控制码与特殊字符
在实际的工程绘图中，难免需要标注一些特殊字符。而这些字符不能够从键盘上直接输入，为此AutoCAD提供各种控制码用来满足用户这一要求。控制码一般由两个百分号(%%)和一个字母组成。

## Slide 71
%%o：可以通过该控制码添加文本的上划线。
%%u：可以通过该控制码添加文本的下划线。
%%d：可以利用该控制码在文本中添加“°”角度符号。
%%p：可以利用该控制码在文本中添加“±”正负公差符号。
%%c：可以利用该控制码在文本中添加“Φ”直径符号。
%%%：可以利用该控制码在文本中添加“%”符号。

## Slide 72
10.4.2 用Mtext命令标注多行文本
启动方式：
1．在绘图菜单下点击文字子菜单中的多行文字选项
2．在绘图工具栏上单击多行文字命令
3．键盘输入Mtext

## Slide 73
10.4.3 定义字体式样
启动方式：
1．在格式菜单下点击文字样式选项
2．键盘输入Ddstyle或Style

## Slide 74
10.4.4 编辑文本
启动方式：
1．“绘图”菜单→“对象”→“文字”→“编辑”选项
2．在文字工具栏上单击编辑文字命令
3．键盘输入Ddedit

## Slide 75: 10.5 尺寸标注
本章主要讲尺寸标注显示了对象的测量值、对象之间的距离、角度或特征距指定点的距离等，是绘制图形必不可少的一部分。

## Slide 76: 10.5.1 尺寸标注的规则
1．物体的真实大小应以图样上所标注的尺寸数值为依据，与图形的大小及绘图的准确度无关。
2．图样中的尺寸以毫米为单位时，不需要标注计量单位的代号或名称。
3．图样中所标注的尺寸为该图样所表示的物体的最后完工尺寸，否则应另加说明。
4．物体的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在最后反映该机构最清晰的图形上。

## Slide 77
10.5.2 创建与设置标注的样式
打开“标注样式管理器”对话框的方法：
1．单击标注工具栏上的 标注样式按钮
2．点击格式菜单下标注样式命令
3．输入快捷键D并确定或按Ctrl+M键

## Slide 79
10.5.3 尺寸标注的类型
尺寸标注工具栏

## Slide 80
10.5.3.1 对齐标注
创建步骤 ：
1．在“标注”菜单中单击“对齐”或单击标注工
具栏中的
2．指定物体，在指定尺寸位置之前，可以编辑文
字或修改文字角度
3．指定尺寸线的位置

## Slide 81
10.5.3.2 基线标注
创建步骤 ：
1．在标注菜单中选择基线或单击标注工具栏中的
2．对象捕捉选择第二条尺寸界线原点，或按ENTER键选
择任意标注作为基准标注
3．使用对象捕捉指定下一个尺寸界线原点
4．根据需要可继续选择尺寸界线原点
5．按两次ENTER键结束命令

## Slide 82
10.5.3.3 连续标注
创建步骤 ：
1．在标注菜单中选择连续或单击标注工具栏中的
2．使用对象捕捉指定其他尺寸界线原点
3．按两次ENTER键结束命令

## Slide 83
10.5.3.4 直径标注
创建步骤 ：
1．在标注菜单中选择直径或单击标注工具栏中的
2．选择要标注的圆或圆弧
3．根据需要输入选项
4．指定引线的位置

## Slide 84
10.5.3.5 半径标注
创建步骤 ：
1．在标注菜单中选择半径或单击标注工具栏中的
2．选择要标注的圆弧
3．根据需要输入选项
4．指定引线的位置

## Slide 85
10.5.3.6 角度标注
创建步骤 ：
1．在标注菜单中选择角度或单击标注工具栏中的
2．要标注圆，请在角的第一端点选择圆，然后指定角
的第二端点；要标注其他对象，请选择第一条直线，
然后选择第二条直线
3．编辑标注文字内容

## Slide 86
10.5.3.7 引线标注
创建步骤 ：
1．在标注菜单中选择引线或单击标注工具栏中的
2．要按ENTER 键显示“引线设置”对话框并进行以下选择
3．指定引线的“第一个”引线点和“下一个”引线点
4．按ENTER键结束选择引线点
5．指定文字宽度
6．输入该行文字
7．按两次ENTER键结束命令

## Slide 87
10.5.3.8 形位公差标注

## Slide 88
特征控制框至少包含几何特征符号和公差值两部分，各项意义如下 ：
1．几何特征：用于表明位置、同心度或共轴性、对称性、平行性、垂直性、角度、圆柱度、平面度、圆度、直线度等。
2．直径：用于指定一个圆形的公差带、并放于公差值前。
3．公差值：用于指定特征的整体公差的数值。
4．包容条件：仅适用于圆柱面或两平行平面这类的单一要素。采用包容要求时，应在线性尺寸的极限偏差或公差代号之后加注符号 。
5．基准：特征控制框中的公差值，最多可跟随三个可选的基准参照字母及其修饰符号。

## Slide 89: 10.6 图层与图块的应用
为了方便管理图形，在AutoCAD中提供了图层工具。图层相当于一层“透明纸”，可以在上面绘制图形，将纸一层层重叠起来构成最终的图形。在AutoCAD中，图层的功能和用途要比“透明纸”强大得多，用户可以根据需要创建很多图层，将相关的图形对象放在同一层上，以此来管理图形对象。

## Slide 90
此外，用AutoCAD画图最大优点就是AutoCAD具有库的
功能且能重复使用图形的部件。
用户定义块的优点如下：
1．能建立块的完整的库，用户可以反复使用它们，以得到
重复的零件。
2．使用块和嵌套是把“碎片”建成更大的图形的好方法。
3．几个重复的块与相同实体的副本相比，需要的空间更少。

## Slide 91
10.6.1 图层的应用
图层相当于图纸绘图中使用的重叠图纸，创建和命令图层，并为这些图层指定通用特性。
图层是AutoCAD提供的一个管理图形对象的工具，用户可以根据图层对图形几何对象、文字、标注等进行归类处理，使用图层来管理它们，不仅能使图形的各种信息清晰、有序，便于观察，而且也会给图形的编辑、修改和输出带来很大的方便。
10.6.1.1 图层概论

## Slide 92
10.6.1.2 打开图层特性管理器方法
1．点击“图层”工具栏中的 按钮
2．快捷键为LA

## Slide 94
10.6.1.3 图形转移图层方法
1．选中图形。
2．右击空白处弹出特性对话框。
3．在特性对话框中图层列表选所需图层。
4．关闭对话框。

## Slide 95
10.6.2 块的应用
块是用一个名字标识的一组实体。也就是说，这一组实体能放进一张图纸中，可以进行任意比例的转换、旋转并放置在图形中的任意地方。
块可以看作是单个实体，用户可像编辑单个实体那样编辑块。
10.6.2.1 定义块

## Slide 97
启动方式 ：
1．“绘图”菜单→“块”→“创建”
2．在绘图工具栏上单击创建块按钮
3．键盘输入Block或B

## Slide 98
10.6.2.2 用块创建图形文件
AutoCAD提供另外一个Wblock命令，用户可以利用它来满足这一需求。即把所选取的图形定义为块，然后把它作为一个独立图形写入磁盘中。
用户利用对话框创建块文件时，首先选取要定义的实体，然后再启动Wblock命令，即在“Command：”提示下输入Wblock或W并回车。

## Slide 100
10.6.2.3 插入块
启动方式 ：
1．“插入”菜单→“块”
2．在绘图工具栏上单击插入块按钮
3．键盘输入Insert或I

## Slide 102
10.6.2.4 属性
属性是块中的文本对象，它是块的一个组成部分。具有如下特点：
1．一个属性包括属性标志和属性值两个方面。
2．在定义块之前，每个属性要用ATTDEF命令进行定义。
3．用户可以在块定义之前利用CHANGE命令对块的属性 进行修改，也可以利用DDEDIT命令以对话框的方式对属性定义。
4．在插入块之前，AutoCAD将通过属性提示要求用户输入属性值。
5．插入块后，用户可以通过ATTDISP命令来修改属性的显示可见性，还可以利用ATTEDIT等命令对属性作修改。