## Slide 1: 点、直线和平面的投影
机械制图与AUTOCAD
第二章

## Slide 2
投影法的基本知识
1
物体的三视图
2
点的投影
3
直线的投影
4
第一章
平面的投影
5

## Slide 3
学习目标：
1.了解投影法的基本知识；
2.理解和掌握正投影法的投影原理、投影特性及在第一角投影的三面投影图的投影规律、作图方法及其规定；
3.了解工程上常用的投影图；
4.掌握点的投影规律和性质；
5.掌握直线的投影规律和性质；
6.掌握面的投影规律和性质；
7.掌握平面内的点和直线的投影关系和画法。
重点：点、线、面在三投影体系中投影规律及投影作图方法 难点：平面内取点和取线的求解或判别作图技巧

## Slide 4
一组射线通过物体
向选定的面投射并在该
面上得到图形的方法。
A
B
C
S
a
b
c
p
投影中心
投射线
物体
投影
投影面
2.1投影法的基本知识
2.1.1 投影法的概念

## Slide 5
2.1.2 投影法分类
1、中心投影法：投射线均通过投射中心出发的投影法。
具有立体感、真实感
作图复杂、度量性差
2、平行投影法：投射线互相平行的投影法。
投射线是否垂直于投影面
斜投影法---投射线倾斜于投影面
正投影法---投射线垂直于投影面
多采用正投影，投影指正投影

## Slide 6: 2.1.3 正投影的基本性质
1、显实性：物体与投影面平行
2、积聚性：物体与投影面垂直
3、类似性：物体与投影面倾斜

## Slide 7
1、三投影面体系的建立 V H W面互成90°
正立投影面---V（正面）
水平投影面---H（水平面）
侧立投影面---W（侧面）
交线为投影轴OX、OY、OZ
2.2.1三投影面体系的形成
2.2 物体的三视图

## Slide 8
三投影面体系
水平投影面 ---- H H∩V ---- OX
正立投影面 ---- V V ∩W ---- OZ
侧面投影面 ---- W H∩W ---- OY

## Slide 9: 2.物体在三投影面体系中的投影

## Slide 10
3.三投影面的展开
V面保持不动，H面绕OX轴向下旋转90°，W面绕OZ轴向右后旋转90°，展开后均与V面重合。

## Slide 11
2.2.2、三视图的形成及其投影规律
直观图
展开投影面

## Slide 12
三视图的形成
展开后的三视图
1.三视图的形成
三视图
在三投影面体系中摆放形体时，应使形体的多数表面(或主要表面)平行或垂直于投影面(即形体正放)。
形体在三投影面体系中的位置一经选定，在投影过程中不能移动或变更。

## Slide 13
2.三视图的位置关系
 俯视图(H面)在主视图(V面)的正下方；
 左视图(W面)在主视图(V面)的正右方，这种位置关系，在一般情况下是不允许变动的。
直观图
位置关系
俯视(产生H面投影)
左视(产生W面投影)
主视(产生V面投影)

## Slide 14
3.三视图的投影规律
在图中---主视图反映物体的长和高，俯视图反映物体的长
和宽，左视图反映物体的高和宽。
由此可得到三视图的投影规律：
主、俯视图长对正。
主、左视图高平齐。
俯、左视图宽相等。
即：“长对正、高平齐、宽相等”
的“三等”规律。

## Slide 15
形体与视图的方位关系
4. 视图与形体的方位关系
 V面(主视图)——反映了形体的上、下、左、右方位关系；
 H面(俯视图)——反映了形体的左、右、前、后方位关系；
 W面(左视图)——反映了形体的上、下、前、后位置关系。
直观图
三视图的方位关系

## Slide 16: 2.3点的投影 2.3.1点的三面投影
点A的水平投影 ——a
点A的正面投影 ——a
点A的侧面投影 ——a
H
a
a
a
V
W
X
O
Z
YW
YH
a
a
a
A

## Slide 18: 点的直角坐标与三面投影的关系
1. aaz = aay =Aa = xA
2. aax = aaz =Aa =yA
3. aax =aa y = Aa=zA
V
X
Z
Y
W
O
ay
ax
az
x
y
z
a
a
a
A

## Slide 20: 三投影面体系中点的投影规律
1. aa X轴，aaz = aay = XA
2. aaZ轴， aax =aa y = ZA
3. aax = aaz =YA

## Slide 22
特殊点的投影
H
V
O
X
b
b
c
c
Cc
c
a
b
Bb
Aa
a
a

## Slide 24: 2.3.2 两点的相对位置
两点中x 值大的点 —— 在左
两点中y 值大的点 —— 在前
两点中z 值大的点 —— 在上
a
a
a
b
b
b
B
A

## Slide 28
[例题1] 已知点A的正面与侧面投影，求点A的水平投影。

## Slide 29
注：因为平面是无限大的，所 以一般不画出平面边框。

## Slide 31
例3:已知A点的坐标值A(12，10，15)，求作A点的三面投影图。
作投影轴；
量取：
Oax=12、Oaz=15、OaYH=OaYW=10,得ax、az、OaYH、OaYW等点 ；
步骤:
a
a
''
a
'
O
X
Y
W
H
Y
Z
a
Z
15
YW
a
YH
a
10
a
X
12
过ax、az、aYH、aYW等点分别作所在轴的垂线，交点a、a′、a″既为所求。

## Slide 32: 2.4 直线的投影
2.4.1 各种位置直线的投影
2.4.2 直线上点的投影
2.4.3 两直线的相对位置

## Slide 33: 直线投影的一般性质
直线的投影仍为直线，特殊情况下为一点。
a
b
c(d)

## Slide 34
2.4.1 各种位置直线的投影
一、特殊位置直线
1.直线平行于一个投影面
(1) 水平线
(2) 正平线
(3) 侧平线
2.直线垂直于一个投影面
(1) 铅垂线
(2) 正垂线
(3) 侧垂线
二、一般位置直线

## Slide 35
a
a
b
a
b
b
X
a
b
a
b
b
a
O
z
YH
YW




A
B
投影特性：1．ab OX ; ab OYW
2． ab=AB
3．反映、 角的真实大小
a
a
b
a
b
b
A
B
(1) 水平线 — 平行于水平投影面的直线



## Slide 36
a
a
b
a
b
b


X
a
b
a
b
b
a
O
Z
YH
YW
A
B


投影特性： 1． ab  OX ; a b OZ
2． a b=AB
3． 反映、角的真实大小
（2）正平线—只平行于正面投影面的直线
X
a
b
a
b
b
a
O
Z
YH
YW
A
B





## Slide 37
a
a
b
a
b
b


A
B
投影特性： 1． ab OZ ; ab  OYH
2． ab =AB
3．反映 、 角的真实大小
X
Z
a
b
b
b
a
O
YH
YW
a


（3）侧平线—只平行于侧面投影面的直线
a
a
b
a
b
b
X
Z
a
b
b
b
a
O
YH
YW
a



## Slide 38
b
a(b)
a
a
b
Z
b
X
a
b
a(b)
O
YH
YW
a
投影特性：1． a b 积聚 成一点
2． a bOX ; a b  OYW
3． a b = a b = AB
A
B
Z
b
X
a
b
a(b)
O
YH
YW
a
A
B
b
a(b)
a
a
b
b
a(b)
a
a
b
Z
b
X
a
b
a(b)
O
YH
YW
a
（1）铅垂线— 垂直于水平投影面的直线
A
B

## Slide 39
投影特性： 1． ab 积聚 成一点
2． ab  OX ; ab OZ
3． ab = ab =AB
z
X
ab
b
a
O
YH
YW
a
b
（2）正垂线— 垂直于正面投影面的直线
b
ab
a
b
a
A
B

## Slide 40
投影特性： 1． ab 积聚 成一点
2． ab  OYH ; ab OZ
3． ab = ab =AB
A
B
b
a
ab
a
b
Z
X
ab
b
a
O
YH
YW
a
b
（3）侧垂线— 垂直于侧面投影面的直线

## Slide 41: 二、一般位置直线
A
B
b
b
a
b
a
a



Z
X
a
b
a
O
Y
Y
a
b
b
投影特性：1． a b、 ab、a b均小于实长
2． a b、ab、a b均倾斜于投影轴
3．不反映  、  、 实角

## Slide 42: 2.4.2 直线上点的投影
直线上的点具有两个特性：
1．从属性 若点在直线上，则点的各个投影必在直线的各同面投影上。利用这一特性可以在直线上找点，或判断已知点是否在直线上。
2．定比性 属于线段上的点分割线段之比等于其投影之比。即
A C: C B = a c : c b= ac : cb = ac : c b
利用这一特性，在不作侧面投影的情况下，可以在侧平线上找点或判断已知点是否在侧平线上。

## Slide 43
[例题2] 已知线段AB的投影图，试将AB分成2﹕1两段，求分点C的投影c、c 。

## Slide 44
[例题3] 已知点C在线段AB上，求点C 的正面投影。
c
c
ca
bc

## Slide 45
2.4.3 两直线的相对位置
一、平行两直线
二、相交两直线
三、交叉两直线
四、交叉两直线重影点投影的可见性判断
例题5
例题6
例题7

## Slide 46: 一、平行两直线
1．若空间两直线相互平行，则它们的同名投影必然相互平行。反之，如果两直线的各个同名投影相互平行，则此两直线在空间也一定相互平行。
2．平行两线段之比等于其投影之比。
b
a
a
d
b
b
c
c
X
b
a
a
b
d
c
d
c

## Slide 47: 二、相交两直线
当两直线相交时，它们在各投影面上的同名投影也必然相交，且交点符合空间一点的投影规律。反之亦然。
b
X
a
a
b
k
c
d
d
c
k

## Slide 48: 三、 交叉两直线
凡不满足平行和相交条件的直线为交叉两直线。
b
X
a
a
b
c
d
d
c
1
1(2)
2

## Slide 49
1
2
●
●
d
b
a
a
b
c
d
c
1(2 )
3(4 )
四、交叉两直线重影点投影的可见性判断
 同名投影可能相交，但 “交点”不符合空间一个点的投影规律。
 “交点”是两直线上的一 对重影点的投影，用其可帮助判断两直线的空间位置。
●
●
Ⅰ、Ⅱ是Ｖ面的重影点，Ⅲ、Ⅳ是H面的重影点。
3
4
●
●
投影特性：

## Slide 50
[例题5] 判断两直线的相对位置
d
a
c
b
o
YW
YH
z

## Slide 51
[例题6] 判断两直线的相对位置
1
1d
c 1
1

## Slide 52
[例题7] 判断两直线重影点的可见性
3(4)
3
4
1
2
1(2)

## Slide 53: 2.5 平面的投影
2.5.1 平面的表示法
2.5.2 各种位置平面的投影特性
2.5.3 平面上的点和直线

## Slide 54: 2.5.1 平面的表示法
一、用几何元素表示平面
用几何元素表示平面有五种形式：不在一直线上的三个点；一直线和直线外一点；相交二直线；平行二直线；任意平面图形。
二、平面的迹线表示法
平面的迹线为平面与投影面的交线。特殊位置平面可以用在它们所垂直的投影面上的迹线来表示。

## Slide 55
一、用几何元素表示平面
b
a
a
c
b
c
b
a
a
c
b
c
a
a
b
c
b
c
a
b
c
a
b
c
d
d

## Slide 56
二、 平面的迹线表示法
P
PV
PH
PV
PH
QV
QH
QH
QV
Q

## Slide 57: 2.5.2 各种位置平面的投影特性
一、投影面的垂直面
1．铅垂面
2．正垂面
3．侧垂面
二、投影面的平行面
1．水平面
2．正平面
3．侧平面
三、一般位置平面

## Slide 58: 1．铅垂面
P
PH
投影特性 (1) abc积聚为一条线
(2)  abc、  abc为ABC的类似形
(3) abc与OX、 OY的夹角反映、角的真实大小
A
B
C
a
c
b
a'
b'
a"
b"
b
a


b"
c
c"
c'

## Slide 59: 铅垂面迹线表示法


PH
P
PH

## Slide 60: 2．正垂面
Q
QV
投影特性(1) abc 积聚为一条线
(2)  abc、  abc为 ABC的类似形
(3) abc与OX、 OZ的夹角反映α、 角的真实大小
A
c
C
a
b
B
b"


a'
b'
a"
b
a
c"
c'
c

## Slide 61: 正垂面的迹线表示法
Q
QV
α
γ
QV

## Slide 62: 3．侧垂面
SW
S
投影特性(1) abc积聚为一条线
(2)  abc、  abc为 ABC的类似形
(3) abc与OZ、 OY的夹角反映α、β角的真实大小
C
a"
b"
A
B
c"
b"
β

a'
b'
a"
b
a
c"
c'
c

## Slide 63: 侧垂面的迹线表示法
V
W
Sw
S
Z
X
O
Y
Sw
Y
α
β

## Slide 64: 1．水平面
投影特性 (1) abc、 abc积聚为一条线，具有积聚性
(2) 水平投影 abc反映 ABC实形
C
A
B
a"
b"
c'
b
a
c
a'
b'
c"
c
a
b'
b"
b
a
a"
c
c"

## Slide 65: 2．正平面
投影特性： (1) abc 、 abc 积聚为一条线，具有积聚性
(2) 正平面投影 abc反映 ABC实形
c"
a"
b"
b'
a'
c'
b
c
a
b'
a'
c'
a"
b"
c"
b
c
a
C
B
A

## Slide 66: 3．侧平面
投影特性：(1) abc 、 abc 积聚为一条线，具有积聚性
(2) 侧平面投影 abc 反映 ABC实形
a'
b'
b"
b
a"
c'
c"
c
a
b"
c'
b
a
c
a'
b'
c"
C
A
B
a"

## Slide 67: 三、一般位置平面
投影特性 (1) abc、abc、abc 均为ABC的类似形
(2) 不反映、、 的真实角度
a"
b"
c"
c
a'
b'
b
a
a"
a'
b'
b"
c'
c"
b
a
c
A
B
C

## Slide 68
2.5.3 属于平面的点和直线
一、属于一般位置平面的点和直线
二、属于特殊位置平面的点和直线
三、属于平面的投影面平行线

## Slide 69
一、属于一般位置平面的点和直线
1．平面上的直线
直线在平面上的几何条件是：①通过平面上的两点；②通过平面上的一点且平行于平面上的一条直线。
2．平面上的点
点在平面上的几何条件是：点在平面内的某一直线上。
在平面上取点、直线的作图，实质上就是在平面内作辅助线的问题。利用在平面上取点、直线的作图，可以解决三类问题：判别已知点、线是否属于已知平面；完成已知平面上的点和直线的投影；完成多边形的投影。
例题1 例题2 例题3

## Slide 70: 1．取属于平面的直线
取属于定平面的直线，要经过属于该平面的已知两点；或经过属于该平面的一已知点，且平行于属于该平面的一已知直线。
E
D
F
d'
d
e'
e
f
f '

## Slide 71: 2．取属于平面的点
取属于平面的点，要取自属于该平面的已知直线
E
D
d'
d
e'
e

## Slide 72: [例题1] 已知 ABC给定一平面，试判断点D是否属于该平面。
d'
d
e
e'

## Slide 73
[例题2] 已知点D在ABC上，试求点D的水平投影。
d
d'
1‘
1

## Slide 74: [例题3] 已知点E在 ABC上，试求点E的正面投影。
e
e'

## Slide 75: 二、属于平面的投影面平行线

## Slide 76
P
属于平面的水平线和正平线
PV
PH

## Slide 77: [例题4] 已知ABC给定一平面，试过点C作属于该平面的正平线，过点A作属于该平面的水平线。
m
n'
n
m

## Slide 78
例5：在平面ABC内作一条水平线，使其到H面的距离为10mm。
n
m
n
m
10
c
a
b
c
a
b
唯一解！
有多少解

## Slide 79: [例题6] 已知点E 在ABC平面上，且点E距离H面15，距离V面10，试求点E的投影。
m
n
m'
n'
r
s
r'
s'
10
15
e'
e

## Slide 80
b
c
k
a
d
a
d
b
c
a
d
a
d
b
c
k
b
c
例7：已知AC为正平线，补全平行四边形ABCD的水平投影。
解法一
解法二

## Slide 81: 2.6 投影变换
四个基本问题
一般位置直线→平行线
一般位置直线→垂直线
一般位置平面→垂直面
一般位置平面→平行面

## Slide 82
1. 一般位置直线
变成投影面平行线
a'
O
空 间：P1∥直线
投 影：O1X1轴∥直线的某投影
新投影：反映直线的实长及某倾角
a
X
b
b'
V
H
X1 H
P1
a1
b1
L

四个基本问题
一般位置直线→平行线
一般位置直线→垂直线
一般位置平面→垂直面
一般位置平面→平行面
O1

## Slide 83
X2
P2 P1
a2≡b2
空 间：P1∥直线，且P1H
投 影：O1X1轴∥直线的某投影
新投影：反映直线的实长及某
倾角实际大小
2．一般位置直线变成投影面垂直线
对于投影面平行线：
空 间：P2直线，且P2P1
投 影：O2X2轴直线的某投影
新投影：积聚为一点
O2
a'
O
a
X
b
b'
V
H
X1 H
P1
a1
b1
L

O1

## Slide 84
3．一般位置平面变成投影面垂直面
面的投影变换，应以
面上的某一条线为主。
当该线某投影面时，
则此面在该投影面上的投
影积聚为一直线。
为简化作图，此线应
为面上一投影面平行线。
X
O
a'
c'
b'
a
b
c
1'
1
V
H
X1 H
P1
a1,11
b1
c1
空 间：P1面，且 P1H
投 影：O1X1轴 面上投影面平行线反映实长的投影
新投影：投影面平行线积聚为点，面积聚为线(垂直面)
且反映平面的某倾角实际大小

O1

## Slide 85
3．一般位置平面
变成投影面垂直面
面的投影变换，应以
面上的某一条线为主。
当该线某投影面时，
则此面在该投影面上的投
影积聚为一直线。
为简化作图，此线应
为面上一投影面平行线。
X
O
a'
c'
b'
a
b
c
1'
1
V
H
X1 H
P1
a1,11
b1
c1
空 间：P1面，且 P1H
投 影：O1X1轴 面上投影面平行线反映实长的投影
新投影：投影面平行线积聚为点，面积聚为线(垂直面)
且反映平面的某倾角实际大小

O1

## Slide 86
4．一般位置平面变成投影面平行面
X
O
a'
c'
b'
a
b
c
1'
1
V
H
X1 H
P1
a1,11
b1
c1
空 间：P1面(且P1H)
投 影：X1轴面上投影面平行线
反映实长的投影
新投影：投影面平行线积聚为点，
面积聚为线(垂直面)
X2
P1
P2
b2
a2
c2
△实形
空 间：P2∥面(即P2P1)
投 影：O2X2轴∥积聚为线
的投影
新投影：反映图形的实际
形状、及夹角实
际大小(平行面)
O1
O2

## Slide 87
m’
n’
n
m
方法1步骤：
求MN与△ABC的交点K(求交)
过M作MD  △ABC
求 MD与 △ABC的交点L(求交)
求MKL(△MKL)的实形即 
a'
c'
b’
a
b
c
1’
1
2
2’
d’
d
e’
e
方法2步骤：
过M作MD  △ABC
求NMD(△MND)的实形
 与 NMD互为余角
方法3步骤：
换面法?
如何换?
换几次?
例：求已知直线与平面的夹角的实际大小

## Slide 88
m’
n’
n
m
a'
c'
b’
a
b
c
1’
1
b1
O1
O
X1 H
P1
a1 ,11
c1
m1
n1
X
V
H
方法1步骤：
求MN与△ABC的交点K(求交)
过M作MD  △ABC
求 MD与 △ABC的交点L(求交)
求MKL(△MKL)的实形即 
方法2步骤：
过M作MD  △ABC
求NMD(△MND)的实形
 与 NMD互为余角
方法3步骤：
换面法?
换几次?

如何换?
注意：新投影面
应垂直于平面、
且平行于直线！
此时线面夹角
反映实际大小。
例：求已知直线与平面的夹角的实际大小。

## Slide 89
.
a'
c'
b'
a
b
c
d
d'
O
V
H
H
X1 P1
a1
b1
c1
d1
P1 P2
X2
c2,d2
a2
b2
l2
k2
k1
l1
l2k2 为距离实长
l1 的位置？
KL为何种位置线？
分析：只需将其中的一条直线变换为投影面垂直线即可。
继续，返回到原投影！
X
KL为P2的平行线！
k1 l1 // O2X2轴。
O1
O2
例：求两异面直线的距离

## Slide 90
d
d’
b
c
b’
a’
e’
e
o
o
c’
o
o’
a
例：试检查空间点A绕
O-O轴(正平线)旋转时
会不会与平面 BCDE相
碰撞（作图说明）。
V
H
X
O
X1
P1
V
O1
o1≡o1
g’
g
f’
f
l1
k1
a1
f1
g1
此题2解
分析：
点A 的旋转轨迹
为垂直于o’o’ 的圆
该圆的正面投影
积聚为与o’o’垂直
的直线
该圆的水平投影
为椭圆，无法直
接画出
解题步骤：
作轨迹圆与已知平面的交线FG(过a’ 作o’ o’的垂线)
换面，将O-O轴积聚为一点
(其余见图自明，不赘述)
若点A与平面相碰，
其正面投影必在该
面上且与o’o’垂直
的直线上
（即轨迹圆与已知
平面的交线）

## Slide 91
2.7 直线与平面及平面与平面的相对位置
2.7.1 直线与平面、平面与平面平行
1. 直线与平面平行
P
B
D
C
A
若一直线平行于平面上的一直线，则该直线与平面平行。反之，若平面上不存在与此直线平行的直线，则可断定直线与平面不平行。

## Slide 92: 例 过已知点K，作一水平线KM平行于已知平面 △ABC 。
m
d
m
d
k
k
b
a
a
b
c
c
X
O
分析：△ABC上的水平线有无数条，但其方向是确定的，因此过K点作平行于△ABC的水平线也是唯一的。
作图步骤
先在△ABC内任作水平线AD
再过点K作KM∥AD即km∥ad，k  m  ∥a  d′，
则直线KM为一水平线且平行于已知平面△ABC。

## Slide 93: 2.平面与平面平行
几何条件：
1）若一个平面上的两相交直线分别平行于另一平面上的两相交直线，则两平面相互平行。
2）若两投影面垂直面相互平行，则它们具有积聚性的那组投影必相互平行。
c
a
a'
b
b'
c'
d'
d
e
e'
f
f '
g
g'

## Slide 94: 例：过点K作平面平行于△ABC。
•
•
a'
a
b'
b
c'
c
k'
k
分析：按几何条件，只要过点K作两相交直线KL、KH对应地平行于已知平面的一对相交直线，此平面即为所求。
作图：KL∥AB，KH∥BC。
l
l'
h
h'

## Slide 95: 例：试判断两平面是否平行。
f
e
d
e
d
f
c
a
a
c
b
b
m
n
m
n
r
r
s
s
结论：两平面平行
X
O

## Slide 96: 2.7.2 直线与平面、平面与平面的相交
当直线或平面的投影具有积聚性时，可利用积聚性的特性直接做出交点或交线的一个投影，然后再利用在直线或平面上取点的方法求出另一投影。
V
H
PH
P
A
C
a
c
N
M
k
b
B
K
1.直线与平面相交

## Slide 97: 投影面倾斜线与特殊位置平面相交
b
b
a
a
c
c
m
m
n
n
k
k
X
O
V
H
PH
P
A
C
a
c
N
M
k
b
B
K
当直线为一般位置，平面的某个投影具有积聚性时，交点的一个投影为直线与平面积聚性投影的交点，另一个投影可在直线的另一个投影上找到。

## Slide 98: 直线可见性的判别
b
b
a
a
c
c
m
m
n
k
k
n
特殊位置线面相交，根据平面的积聚性投影，能够直接判别直线的可见性----观察法，由水平投影可知KM段在平面前，故正面投影上k m 为可见。
X
O
V
H
PH
P
A
C
a
c
N
M
k
b
B
K

## Slide 99
投影面垂直线与投影面倾斜面相交
X
O
a
a(b)
b
c
d
c
e
f
d
f
k
k
分析：直线AB是铅垂线，H投影有积聚性，故交点的H投影k必和a（b）重合。又因交点K是△CDE上的点，因此可用求面上取点的方法，求出K点的V面投影k′。
e
可见性判别----重影点法 点Ⅰ位于AB上在前。点 Ⅱ位于平面上在后；故k1为可见。
1（2）
2
1

## Slide 100: 投影面倾斜面与特殊位置平面相交
求两平面交线的问题可以看作是求两个共有点的问题,由于特殊位置平面的某些投影有积聚性，交线可直接求出。
b
b
a
c
f
d
e
e
a
d
f
l
k
l
X
O
V
H
E
d
X
O
e
f
c
l
a
L
B
k
K
C
F
D
A
c
k
2.平面与平面的相交

## Slide 101
a'
a
b'
b
d'
d
e'
e
f '
f
例：求直线AB与铅垂面△DEF的交点K，并判别可见性。
分析：因△DEF的水平投影def有积聚性，交点K是△DEF内的点，它必在def上，又因K是AB上的点，它的水平投影k必在ab上，因此k就是K的水平投影。由k可求得k'。
k
k'
1'
1
(2')
2
由于ak在平面的前方，故正面投影ak可见， kb被平面遮住的部分为不可见。

## Slide 102
平面可见性的判别
V
H
M
m
n
l
B
C
a
c
k
f
F
K
N
L
b
b
a
c
n
l
m
c
m
a
l
n
f
k
f
k
X
O

## Slide 103
平面可见性的判别
V
H
M
m
n
l
B
C
a
c
k
f
F
K
N
L
b
b
a
c
n
l
m
c
m
a
l
n
f
k
f
k
X
O