## Slide 1: 轴测投影图
机械制图与AUTOCAD
第五章

## Slide 2
概述
1
正等测图
2
斜二测图
3
第五章

## Slide 3
学习目标：
1.掌握轴测图的基本知识；
2.掌握绘制组合体的正等轴测图的形成和画法；
3.了解斜二轴测图的形成和画法；
重点：正轴测分析、斜二等轴测图 难点：正等轴测图和斜二等轴测图的画法

## Slide 4
轴测图是一种能同时反映立体的正面、侧面和水平面形状的单面投影图，直观性强，一般都能看懂。但它不能同时反映上述各面的实形，度量性差，所以只能把它当作一种读图工具。

## Slide 5
5.1 概述
一：轴测图的形成
用平行投影法将形体
连同确定其空间位置
的直角坐标轴同时向
一个投影面（P）进行
投影，在投影面（P）
上得到反映形体长、
宽、高三个方向形
状的投影，称轴测图。
（P为轴测投影面）

## Slide 6
二：确定轴测图的基本要素
1：轴测轴：直角坐标轴在 P 面上的投影。
（OX轴、OY轴、OZ轴）
2：轴间角：轴测轴之间的夹角。
3：轴向变形系数：轴测轴上的单位长度
与相应坐标轴上的单位长度比值
X轴：p1 ；Y轴：q1 ；Z轴：r1
4：轴测投影：空间点 A 在 P 面上的投影，
用字母A1来表示
（轴不同，变形系数也不同）
1

## Slide 7
三：轴测图的性质
因其属于平行投影，因此具有平行投影的性质
即：与坐标轴平行的线段，其轴测投影平行相应的轴测轴，
并具有相同的轴向变形系数。
四：轴测图的分类
1：根据投射线与投影面的夹角分
（1）正轴测图：投影方向垂直于轴测投影面。（正投影法）
（2）斜轴测图：投影方向倾斜于轴测投影面。（斜投影法）
2：根据轴向变形系数分
（1）等测轴测图： p1 = q1 = r1
（2）二测轴测图： p1 = r1 ≠ q1
（3）三测轴测图 ： p1 ≠ r1 ≠ q1

## Slide 8
5.2 正等测图
一：正等测的形成、轴间角和轴向变形系数
1：形成：当三根坐标轴与轴测投影面倾斜的角度相同时，用正投影
法得到的投影图称正等轴测图。
简称：正等测
2：轴间角：均为120 。
O
3：轴向变形系数： p1 = q1 = r1 ≈0.82
简化变形系数：p = q = r = 1
二：平面立体的画法
三：平行于坐标面的圆的轴测投影画法
圆柱、圆锥、圆角的正等测画法
规定OZ轴画成铅垂方向

## Slide 9
一：斜二测的形成、轴间角、轴向变形系数
1：形成
2：轴间角：
∠XOZ = 90°
∠XOY = ∠YOZ = 135°
3：轴向变形系数
P = r =1 ； q = 0.5
二：平面立体的斜二测画法
三：平行于坐标面的圆的斜二测
5.3 斜二测轴测图