## Slide 1: 机件的基本表示法
机械制图与AUTOCAD
第六章

## Slide 2
视图
1
剖视图
2
断面图
3
局部放大图和简化画法
4
第六章

## Slide 3
学习目标：
1.掌握视图的概念；
2.掌握剖视的概念、剖切面的种类、剖视图的种类；
3.掌握断面图的概念、断面图的种类；
4.掌握局部放大图、简化画法；
重点：单一平面剖切的全剖视图、半剖视图、局部剖视图、断面图的画法、剖切标注及半剖视图
的尺寸标注
难点：中等复杂程度以上的机件的图样表示法的综合应用（已知两个视图，补画第三视图，并按
指定的剖视图绘制）

## Slide 4
在生产实际中，有些简单的机件只需一两个视图加注尺寸就表达清楚了，而有些形状复杂的机件用三个视图也难以表达清楚（内外结构）所以必须采用更多的不同的视图来表达。

## Slide 5: 6.1视图
1.基本视图
机件向基本投影面投影所得的视图，称为基本视图。
在原有三个投影面的基础上，再增加三个投影面构成正六面体，将物体放在其中，向六个基本投影面投影得到六个视图---基本视图（主、俯、左、右、仰、后）
六个基本视图之间仍符合“长对正，高平齐，
宽相等”的投影规律。
6.1.1基本视图和向视图

## Slide 6
各基本投影方式按如图6-1所示展开，展开后各视
图的配置如图6-2所示。
图6-1 基本视图的展开

## Slide 7
图6-2 基本视图

## Slide 8: 2.向视图
向视图是可自由配置的视图。
标注：
（1）在向视图的上方标注“×”（“×”为大写字母），在相应视图的附近用箭头指明投射方向，并标注相同的字母。
（2）在视图的下方或上方标注图名。
A
A

## Slide 9
B
C
C
B
A
A

## Slide 10: 6.1.2 局部视图
将机件的某一部分向基本投影面投影，所得到的
视图叫做局部视图。
局部视图适用于当机件的主体形状已由一组基本
视图表达清楚，当采用一定数量的基本视图后，该
机件上部分结构尚需表达，而又没有必要或不便于
画出完整的基本视图时，可采用局部剖视图。
局部视图的表达形式
（1）局部视图所表达的只是局部某一部分形状，故需要画出断裂边界，局部视图的断裂边界通常以波浪线（或双折线、中断线）表示。
（2）当局部视图外形轮廓成封闭状态，且所表示的机件的局部结构完整时，可省略表示断裂边界的波浪线。

## Slide 11
A
B
B
A

## Slide 12: 6.1.3斜视图
当机件上有倾斜于基本投影面的结构时，为了表
达倾斜部分的实形，可设置一个与倾斜结构平行且垂
直于一个基本投影面的辅助投影面，然后将该倾斜结
构向辅助投影面投射并展平，所得的视图称为斜视图。

## Slide 13
斜视图的配置与标注
斜视图通常按向视图的配置形式配置并标注。指明投影方向（用箭头），指明视图名称“×”
必要时允许将斜视图旋转配置。表示该视图名称的大写拉丁字母应靠近旋转符号的箭头端。

## Slide 14: 6.2剖视图
当物体的内部结构和形状比较复杂时，图形上的虚线
较多，这样读图和标注尺寸均不方便。为了解决这个问题，
常采用剖视图来表示机件的内部结构。
6.2.1剖视图的基本概念
1.剖视图的形成
假想用剖切平面剖开机件，将处在观察者和剖切平面之
间的部分移去，将其余部分向投影面投影，所得到的投影图
称为剖视图（简称剖视）。剖切平面与机件接触的部分，称
为剖面。（如下图）

## Slide 15
（a）三视图 （b）立体图 （c）正确 （d）错误

## Slide 16
2.剖视图的画法
（1）确定剖切方法及剖面位置
选择最合适的剖切位置，以便充分表达机件的内部结
构形状，剖切面一般应通过机件上孔的轴线、槽的对称
面等结构。
（2）画出剖视图
假想剖开机件后，处在剖切平面之后的所有可见轮廓
都应该补全，不得遗漏。不可见部分的轮廓线—虚线，
在不影响对机件形状完整表达的前提下，不再画出。
（3）画剖面符号
在截断面上画出相应材料的剖面符号，在同一张图样
中，同一个机件的所有剖视图的剖面符号应该相同。为
了区别被剖到的机件的材料，国家标准规定了各种材料
剖面符号的画法，见下表。

## Slide 18
3.剖视图的标注
(1)剖切符号 A A 名称 ×—×
(2)省略标注（下图）
a)图形按投影关系配置，中间没有其它图形隔开， 允许省略箭头；
b)当剖切面与机件的对称平面重合，且剖切后的图形按投影关系配置，中间没有图形隔开，可以不标注。

## Slide 20
4.注意事项：
（1）剖切平面应平行于投影面，且通过对称平面或轴线。
（2）剖面标注剖面符号
（3）剖视是一个假想的过程，因此一个视图画成剖视后，其它视图应按整体机件画出。
（4）剖视图中，凡是已表达清楚的结构，虚线应省略
（5）同一机件，各剖视图的剖面线方向相同，间隙相等，
（6）剖切面后的可见轮廓线应画出（下图）

## Slide 21
正确
错误

## Slide 22
正确
错误

## Slide 23: 6.2.2剖视图的种类
根据机件被剖切范围的大小，剖视图可分为全剖视图、半剖视图和局部剖视图。
1.全剖视图
用剖切平面完全地剖开机件所得到的视图，称为全剖视图。

## Slide 24
剖切位置
投影方向
剖面符号
剖面名称
剖视图名称
全剖视图
A
A
A-A
易漏!
无剖面线!

## Slide 25: 2.半剖视图
当机件具有对称平面时，在垂直于对称平面的投
影面上投影所得到的图形，可以对称中心线为界，
一半画成剖视，一半画成视图，这种组合的图形称
为半剖视图。

## Slide 27
注意事项：
（1）以点划线为界
（2）机件的内部形状已经在半个剖视图中表达清楚，因
此半个外形图中不必画虚线。
（3）标注按全剖
（4）半剖视图中剖视部分的位置通常按以下原则配置。
主视图位于对称线右侧。俯视图位于对称线下方。左视
图位于对称线右侧。
（5）当机件的形状接近对称，且不对称部分已另有图形
表达清楚时，也可画成半剖视图。（下图）

## Slide 29: 3.局部剖视图
当机件尚有部分的内部结构形状未表达清楚，但又没有必要作全剖视或不适合于作半剖视时，可用剖切平面局部地剖开机件，所得的剖视图称为局部剖视图。

## Slide 31
注意事项：
（1）外形与剖视以波浪线为界；
（2）波浪线不与其它图线重合；
（3）波浪线不超出外形轮廓线；
(4)应用于既不能用全剖也不能半剖的情况下，只
为表示某一部分的结构时用局部剖；
(5)对于剖切位置明显的局部剖视一般不用标注，
必要时可以标注；

## Slide 34: 6.2.3 剖切面的种类
因为机件内部结构和形状的多样性，剖切机件
的剖切面也不尽相同，可以用一个剖切面剖开机
件，也可以用几个剖切面剖开机件。
1.单一剖切面（见下图）

## Slide 35: 2.几个平行的剖切平面
当机件上有较多的内部结构形状，而它们的轴线
不在同一平面内时，可用几个互相平行的剖切平面
剖切。

## Slide 37
注意事项：
（1）在阶梯剖中，应把几个平行的剖切平面 作为
一个剖切平面考虑，被剖切的结构也应认为位于一
个平面上，所以在剖视图上，不应在各剖切平面的
转折处画出界限。（上图）
（2）在剖视图内不应出现不完整要素。
（3）当两个要素在图形上具有公共对称中心线或轴
线时可各画一半。

## Slide 38
出现不完整元素
错误
正确

## Slide 39: 3.几个相交的剖切平面
当机件的内部结构形状用一个剖切平面不能表达
完全，且这个机件在整体上又具有回转轴时，可用
两个相交的剖切平面剖开。（下图的俯视图为旋转
剖切后所画出的全剖视图。）

## Slide 40
注意事项：
（1）在剖切平面后面的结构，一般仍按原来位置投
影。（左图）
（2）当剖切产生不完整结构时，应将此部分未剖到
绘制。（右图）

## Slide 41: 6.3断面图 6.3.1基本概念
假想用剖切平面将机件的某处切断，仅画出截断
面的图形称为断面图，简称断面。

## Slide 42
通孔
键槽深5
通孔
凹坑
断面图的应用－轴

## Slide 43
画在视图之外的断面图，称为移出断面。
（1）用粗实线绘制
（2）尽量把断面放在剖切平面位置的延长线上
或符合投影关系的位置
（3）剖切平面应与被剖切部位的主要轮廓线垂
直（两个切平面相交得移出断面，图形应断开）
（4）当剖切平面通过回转面形成的孔或凹槽中
心线时，这些结构按剖视图绘制。
（5）当剖切平面通过非圆孔，出现完全分离的
剖面时，应按剖视绘出。
（6）标注
6.3.2移出断面图

## Slide 46
A
A
A-A
B-B
B
B

## Slide 47
画在视图之内的断面图称为重合断面图 。
6.3.3重合断面图

## Slide 48
（1）细实线绘制
（2）当视图的轮廓线与重合断面的轮廓线重叠时，
视图的轮廓线不得间断
（3）标注 对称的重合断面不必标注
不对称的重合断面应标出剖切符号及
箭头

## Slide 49
对称的重合断面，可省略全部标注。
断面形状不对称：
标注剖切平面位置及
投影方向，不注名称。

## Slide 50
将机件的部分结构，用大于原图所采用的比例单独画出的图形称为局部放大图。

## Slide 51
为了方便制图，国家标准《技术制图》规定了一
些简化画法，现将其中最常见的几种情况作一介绍。
1.肋板、轮辐等结构的画法
（1）对于机件上的肋板、轮辐及薄壁等，如按纵向剖切，这些结构都不画剖面符号，而用粗实线将它与其邻接部分分开。但当这些结构不按纵向剖切时，仍应画出剖面符号
下图：
6.4.2 简化画法

## Slide 53
（2）当零件回转体上均匀分布的肋板、孔等结构不处于剖切平面上时，可将这些结构旋转到剖切平面上画出。

## Slide 54
2.相同结构的简化画法
（1）当机件具有若干相同结构（齿、槽等），并按
一定规律分布时，只需要画出几个完整的结构，其
余用细实线连接，在零件图中则必须注明该结构的
总数。

## Slide 55
（2）若干直径相同且成规律分布的孔（圆孔、螺孔、沉孔等）可以仅画出一个或几个，其余只需用点划线表示其中心位置，在零件图中应注明孔的总数。

## Slide 56
（3）对于网状物、编织物或机件上的滚花部分，可以在轮廓线附近用细实线示意画出，并在图上或技术要求中注明这些结构的具体要求。

## Slide 57
3.平面的简化画法
当曲面体零件上的平面不能充分表达时，可用平
面符号（两条相交的细实线）表示。

## Slide 58
4.较小结构的简化画法
机件上的较小结构，如在一个图形中已表达清楚
时，其它图形可以简化 。

## Slide 59
5.较长机件的简化画法
长的机件（轴、杆、型钢、连杆等）沿长度方向
的形状一致或按一定规律变化时，可断开后缩短绘
制（标注尺寸时仍按实际长度）。