## Slide 1: 装配图
机械制图与AUTOCAD
第九章

## Slide 2
装配图的内容
1
装配图的表达方法
2
装配图的视图选择
3
装配图的尺寸标注
4
第九章
装配图的零件序号及明细栏
5

## Slide 3
装配结构合理性简介
1
装配图的画图步骤
2
读装配图及拆画零件图
3
第九章

## Slide 4
学习目标：
1.掌握装配图的作用和内容；
2.掌握装配图的视图表示法；
3.掌握装配图的选择方法；
4.掌握装配图中的尺寸标注；
5.掌握装配图中的零、部件编号及明细栏；
6.掌握常见的装配工艺结构；
7.掌握装配图画法；
8.掌握读装配图和拆画零件图；
重点：1. 装配图的视图表达、尺寸标注、序号，明细栏
2. 由零件图拼画装配图 难点：正确绘制装配图及独立进行装配图的尺寸、序号、明细栏的注写

## Slide 5
第九章 装 配 图
装配图是用来表达部件或机器
的图样，是进行计、装配、检验、
安装、调试和维修，以及技术交流
所必须的技术文件。

## Slide 6
9.1 装配图的内容
一：一组图形
表明工作原理、结构特征、零部件间的相对位
置、装配和连接关系等。
二：必要的尺寸
表示机器或部件的规格、特性及装配、检验和安
装时所需的一些尺寸。
三：技术要求
说明机器或部件在装配、调试、检验、维修、使
用等方面的要求。
四：标题栏、零件编号和明细栏
说明机器或部件所包含零间的名称、代号、材
料、数量等。

## Slide 7
9.2 装配图的表达方法
一: 规定画法
1.两相邻零件的接触面或配合面，规定只画一条线。但两相邻零件的
基本尺寸不相同时，即使间隙很小，也必须画出两条线。
2.在剖视图或断面图中，相邻两零件的剖面线方向应相反，或方向相
同而间隔不等并错开。若零件的厚度小于2mm时，允许用涂黑表示代
替剖面符号。
3.对于紧固件和实心杆件（如螺纹紧固件、实心轴、连杆等），若剖
切平面通过其轴线或对称平面时，这些零件均按不剖绘制。需要表
达实心杆件上的结构或装配关系时，可采用局部剖视图表示。

## Slide 9
三：简化画法
1：螺栓等若干相同的零件组或零件，允许只详细的画出
其中的一处，其余只需用点划线表示其装配位置。
2：滚动轴承可采用简化画法。
3：零件的工艺结构，如拔模斜度、小圆角、倒角、退刀
槽等可以不画。
二：特殊表达方法
1：沿结合面剖切画法
2：假想画法
3：夸大画法
4：拆卸画法

## Slide 10
9.3 装配图的视图选择
球阀轴测图
球阀装配示意图

## Slide 11
1：主视图的选择
能清楚表达工作原理和主要装配关系。
符合部件的工作位置。
2：确定其它视图
只有一个主视图，不能把部件的所有装配关系和工作原理全部表达出来，应根据视图表达完全的要求，确定其它的视图。
球阀轴测图

## Slide 13
9.4 装配图的尺寸标注
1：性能尺寸（规格尺寸）
2：装配尺寸
3：外形尺寸
4：安装尺寸
5：其他重要尺寸

## Slide 14
9.5 装配图的零件序号及明细栏
一：零件序号
1：编写序号时，指引线（细实线）应自所指零件的可见轮廓内引出，并在引出端画一小圆点。在指引线的另一端画一横线或圆，并注写序号。

## Slide 15
3.一组紧固件或装配关系清楚的零件组可采用公共指引线。
4.形状和规格相同的零件只编写一个序号。
5.零件序号应沿水平或垂直方向按顺时针（或逆时针）方向依次排列整齐，并尽可能均匀分布。
2：指引线不能相交，当它通过有剖面线的区域时，不应与剖面线平行。必要时，指引线可以画成折线，但只允许曲折一次。

## Slide 16
二：明细栏：
明细栏应画在标题栏的上方，并与标题栏相连，
零、部件序号应自下而上填写。若图上位置不够时，可将明细栏分段画在标题栏的左方。

## Slide 17
9.6 装配结构合理性简介
一： 接触面的装配结构
1、两零件接触时，同方向接触面一般应只有一组，
避免两组面同时接触，否则在工艺上就要提高
加工精度，增加制造成本，

## Slide 18
2、圆锥面配合，其轴向位置即被确定。不应出现圆锥面和端面同时接触，否则将造成加工上极大的困难。

## Slide 19
3、两零件有一对相交的接触面时，在转角处要倒角、倒圆或切槽，以保证两端面能紧密接触，

## Slide 20
二：装拆连接结构
1.轴上零件的定位与固定结构
装在轴上的零件一般都要有轴向
定位结构，以保证零件在轴向不产生
移动。如图所示，轴上的零件在轴线
方向上是靠轴肩来定位的，同时在零
件的一端用螺母、垫圈来压紧，在圆
周方向上则依靠键连接来定位

## Slide 21
2.便于装拆及维修
为便于装拆，在设计好的装配结构中必须留出工具
的操作空间和装配螺栓、螺钉的空间。

## Slide 22
9.7 装配图的画图步骤
根据装配图的视图选择
原则，尽量要使所选视图
重点突出，相互配合，可
选出几个方案进行比较，
从中确定最佳方案。
1.视图表达方案

## Slide 23
根据部件的大小，视图数量，确定画图的比例、图幅大
小，画出图框，留出标题栏和明细栏的位置。画各视图的
主要基线。并在各视图之间留有适当间隔，以便标注尺寸
和进行零件编号。
2.确定图幅、布置视图
围绕主要装配干线，按装配顺序，逐个画出各零件。几个视图联系起来一起画。
3.画主要装配线

## Slide 24
底稿完成后，经检查无误后画剖面线、加深视图，然后标注尺寸、编写零件序号、填写标题栏、明细栏以及技术要求等。
4.画装配线及细部结构
按装配关系及零件简单相对位置，将其它零件逐个画出。
5.检查、描深、画剖面线

## Slide 25
9.8 读装配图及拆画零件图
一：看图时要了解的内容
1：机器或部件的性能，功用和工作原理
2：各零件间的装配关系
3：各零件的主要结构形状和作用
二：看图的方法和步骤
（以联动夹持杆接头为例）

## Slide 26
（2）：分析视图方案
分析采用的表达方法；
找出视图间的投影关系；
明确各视图表达的内容
2：深入了解部件的工作原理和装配关系
1：概括了解并分析视图
（1）：通过阅读有关说明书，图中的技术要求和标题
栏等内容了解杆接头的功用，性能和工作原
理。

## Slide 27
3：分析零件
先从主要零件着手，然后是其它零件，弄清每个零件的结构形状
及其之间的装配关系
4：分析装配体的拆装顺序
5：分析装配图的尺寸
（1）根据零件序号对照明细栏，确定零件名称，数量，材
料，并了解零件的作用；根据零件在各视图中的投影
关系，分清零件轮廓的范围，确定其在图中的位置，
并想象出零件的主要结构形状
（2）了解零件间的配合关系
（3）了解并掌握部件的工作原理及装配关系

## Slide 29
1：对拆画零件图的要求
(1)零件分类
(2)对表达方案的处理
(3)对零件结构形状的处理
(4)对零件图上尺寸的处理
(5)零件结构的处理
(6)关于零件图的技术要求
三：拆画零件图
2：拆画零件图要处理的几个问题
在看懂图形的基础上，根据该零件的作用及与其它零间的
装配关系，确定其结构形状，尺寸和技术要求等内容。